Все НИВЕ

Лучшие ТОСОЛЫ

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/rashodn/tosol/izv.htm

В свою очередь, лучшими из отечественных российские эксперты специализированной лаборатории Госстандарта назвали антифризы "Spectrol Антарктида", Helis Best 50/50, Lukoil G-48. Среди тосолов - BBF A-40 (С.-Петербург), подмосковный А-40 "Аляска" и "ТС ОЖ-40" из Дзержинска Нижегородской области.

- По антикоррозионным показателям отечественный стандарт предъявляет к охлаждающим жидкостям самые жесткие требования в мире, - сказал "Известиям" руководитель лаборатории Лев Даниленко, - что объясняется менее качественными материалами, из которых изготавливают отечественные двигатели и системы их охлаждения. Однако при этом многие заводы выпускают антифризы по собственным ТУ. В результате их жидкости оказываются хуже гостовских сразу по нескольким важным параметрам. Особенно в этом смысле отличаются московский "Норд А-40М", нижегородский "ОЖ-40" компании "Волга-Ойл" и питерский Expert, которые показали себя агрессивными в несколько раз выше допустимого к припою, алюминию, латуни и другим металлам.

Свойства антифризов и рекомендации по их применению

| Наименование | Цвет | Основные характеристики. Срок службы | Примерная цена за 1 л, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Высококондиционные |
| "Spectrol Антарктида" антифриз (Россия) | Желто-зеленый (готовый к применению) | Высокие антикоррозийные и противопенные свойств. 3 года | 43 |
| Lukoil G-48 (Россия) | Сине-зеленый (готовый) | Высокие антикорр. и смазыв. свойства. Не менее 2 лет | 60 |
| Elf Fluidelf (Франция) | Оранжевый (готовый) | Обеспечивает большой ресурс пробега, но высока t замерзания. 5 лет$82 |  |
| "Spectrol Антарктида" (Россия) | Красный (концентрат) | Повышенные антикорр. и теплопроводные св-ва, эффект. пеногасители. Не менее 5 лет | 105 |
| Texaco Havoline Dex/Cool (Бельгия) | Красный (концентрат) | Высокие антикорроз. св-ва. 4 года | 139 |
| Mobil Frostschutz 600 (Германия) | Желтый (готовый) | Низкая температура замерзания. 4 года | 183 |
| Liqui Moly KFS (Германия) | Красный (концентрат) | Улучшенные антикорр. св-ва. 4 года | 200 |
| Условно кондиционные |
| Mannol Hightec G13 (Германия) | Желтый | Высокие теплопроводность и противовспениваемость. 2 года | 130 |
| BBF A-40 тосол (С-Петербург, Россия) | Синий | Повыш. агресс. к припою | 38 |
| Agip Antifreeze Extra (Бенилюкс) | Сине-зеленый | Нельзя применять в системах с паянными латун. трубками | 120 |
| Некондиционные |
| "ОЖ-40" тосол (Волжский, Россия) | Голубой | Выс. агресс. к припою, алюмин., низкая щелочность | 19 |
| "Норд А-40М" (Москва, Россия) | Синий | Агресс. к припою, алюм., выс. вспениваемость, низ. плотность | 24 |

Источник: "Известия" (по данным зарубежных и отечественных испытаний).

Подшипники SKF для Нивы

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/tehobsl/podsh.htm

Таблица подготовлена на основе данных, предоставленных фирмой "Берг".

| ГПЗ | SKF | Размер |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-156704 | 616073 | 20x50x20,6 | Промежуточный вал (опора передняя) |
| 464904 E | AR-491298 A | 19,3x25,3x19,8 | Вторичный вал игольчатый |
| 6-92705 AE1 | 613441 | 25x55x18 | Вторичный вал на хвостовике Промежуточный вал (опора задняя) |
| B6-50706 AEУШ1 | 615722 | 30x75x19 | Вал первичный коробки передач Вал первичный раздаточной коробки |
| 6-50306 E2У | 6306 N | 30x72x19 | Вторичный вал основной |
| 6-42205A1ЕУШ1 | NJ 205 ECP | 25x52x15 | Промежуточный вал. Промежуточный вал 5-ой передачи |
| 6-12507 АЕУ | NJ 2207 ECP | 35x72x23 | Вал вторичный раздаточной коробки (опора передняя) |
| 6-50209 К5У | 6209 NR | 45x85x19 | Коробка дифференциала раздаточной коробки (опора передняя) |
| 6-50209 А1 | 6209-2RS1NR |  |  |
| 6-180502 К1УС9 | 62202-2RS1/C3 | 15x35x14 | Первичный вал в хвостовике КВ |
| B6-180502 К1УС9 | 62202-2RS1 |  |  |
| B6-209 АШ1 | 6209 | 45x85x19 | Коробка дифференциала раздаточной коробки (опора задняя) |
| 6-209 К5У | 6209-2RS1 |  |  |
| 66-305 Ш1 | 6305 | 25x62x17 | Валы привода переднего и заднего мостов |
|  | 6305-2RS1 |  |  |
| 6-42305 | NJ 305 ECP | 25x62x17 |  |
| 50305 A | 6305 N | 25x62x17 |  |
| 6-7705 У | 639194 | 28x67x20,5 | Шестерня ведущая переднего и заднего мостов (опора передняя) |
| 6-208 КУ | 6208 | 40x80x18 |  |
|  | 6208-2RS1 |  |  |
| 6-7807 У | 23690/23620 | 34,925x73,025x26,988 | Шестерня ведущая переднего и заднего мостов (опора задняя) |
| 6-7707 У | 639114 | 33x62x16,5 | Коробка дифференциала переднего и заднего мостов |
| 6-2007108 A | 32008 X/Q | 40x68x19 | Ступица передних колес |
| 6-180302 У | 6302-2RS1 | 15x42x13 | Генератор (опора со стороны привода) |
| 6-180201 У | 6201-2RS1 | 12x32x10 | Генератор (опора со стороны выпрямителя) |

2RS1 - закрыт с 2-х сторон каучуковыми уплотнениями.
N - канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника.
R - стопорное кольцо.
615722 - открытый с проточкой и кольцом.
/C3 - увеличенный радиальный зазор.

18.03.04.

ГСМ и жидкости (21213...21312)

| Место заправки или смазки | Количество, л | Наименование материалов |
| --- | --- | --- |
| Топливный бак | 42 | Автомобильный бензин АИ- 91, АИ- 93, АИ- 95 (неэтилированный)* |
| Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона | 10,7 | Тосол AM, Тосол А-40М, ОЖК ЛЕНА, ЛЕНА-40, AGIP ANTIFREEZE EXTRA, Glisantin G 03 |
| Система смазки двигателя, включая масляный фильтр | 3,75 | Моторные масла** (по SAE) ЛУКОЙЛ АРКТИК 5W-40, 5W-30; РЕКСОЛ УНИВЕРСАЛ 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-30, 20W-40, 30; РЕКСОЛ СУПЕР 5W-30, 10W-30, 15W-40; УФАЛЮБ 15W-40; УФАЛЮБ ЛЮКС 10W-30, 15W-40; АНГРОЛ 10W-30; НОРСИ 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-30, 20W-40; ЯР-МАРКА 10W-30, 15W-40; САМОЙЛ 15W-30, 15W-40, 20W-30, 20W-40; ВЕЛС-2 10W-30, 10W-40, 15W-30; ОМСКОЙЛ М 10W-30; ВОЛНЕЗ М 20W-30; ВОЛНЕЗ-ПРИМА 10W-30, НОВОЙЛ МОТОР 15W-40; СПЕКТРОЛ 10W-30, 15W-40; ФЕРГАНОЛ 30; НАФТАН МБ 15W-40; CASTROL GTX 15W-46: ELF SPORTY 10W-30. 15W-40; SHELL HELIX 10W-4CL 15W-46, ESSO ULTRA 1 OW-4U: ESSO UNIFLO 15W-40; AGIP SUPERMOTOROIL 10W-30, 15W-40 |
| Картер коробки передач | 1.5 | Трансмиссионные масла*** (по SAE) НОВОЙЛ Т 80W-90: ОМСКОЙЛ СУПЕР Т 85W-90; РЕКСОЛ Т ГИПОИД 80W-90, 85W-90; ВЕЛС ТРАНС 85W-90; ВЕЛС ТМ 80W-90,85W-90; УФАЛЮБ УНИТРАНС 85W-90; НОРСИ 80W-90, 85W-90; ВОЛНЕЗ Т-1 85W-90; ОМСКОЙЛ Т 85W-90; АНГРОЛ Т 80W-90, 85W-90; СПЕКТРОЛ 80W-90, 85W-90; САМОЙЛ 4402 85W-90; AGIP ROTRA MP 80W-90. AGIP ROTRA MP 85W-90 |
| Картер заднего моста | 1.3 |  |
| Картер рулевого механизма | 0.18 |  |
| Картер раздаточной коробки | 0,75 |  |
| Картер переднего моста | 1,15 |  |
| Система гидропривода выключения сцепления | 0,2 | Тормозная жидкость "РОСА"; "РОСА-3"; "РОСА-ДОТ-4"; "SPECTROL DISK BRAKE FLUID" DOT-4; "AGIP BRAKE FLUID" DOT-4; "HYDRAULAN 408" DOT-4 |
| Система гидропривода тормозов | 0,66 |  |
| Передний амортизатор | 0,12 | Жидкость для амортизаторов ГРЖ- 12 |
| Задний амортизатор | 0,195 |  |
| Бачок омывателя ветрового стекла и фар | 5,0 | Смесь воды со специальной жидкостью "ОБЗОР", "ГЛАССОЛ" или "Стеклоомывающая жидкость "АСПЕКТ" |
| Бачок омывателя двери задка | 2,0 |  |
| Подшипники передних колес Поводковое кольцо привода стартера | - | Смазка "Литол-24", "AGIP GREASE 30", "ESSO UNIREX №2", "ESSO UNIREX №3", "EXXON MEriRZWECKFETT" |
| Подшипники карданных шарниров | - | Смазка "Фиол- 2У" |
| Шлицевое соединение карданных валов Салазки перемещения сидений Замки дверей | - | Смазка "Фиол- 1" |
| Шаровые пальцы передней подвески, шарниры рулевых тяг | - | Смазка ШРБ-4 |
| Шарниры привода передних колес и привода от коробки передач к раздаточной коробке | - | Смазка ШРУС-4 |
| Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Замочные скважины дверей | - | Технический вазелин ВТВ-1 в аэрозольной упаковке |
| Регулятор давления | - | Смазка ДТ-1 или Дитор |
| Промывка системы смазки |  | Моющие масла МСП-1, МПТ-2М, ВНИИНП-ФД |

*Для автомобилей с системой впрыска топлива при наличии каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.
**Рекомендуемый диапазон температур применения:
5W-30 - от минус 30 до плюс 20 °С
10W-30 - от минус 25 до плюс 30 °С
10W-40 - от минус 25 до плюс 35 °С
15W-30 - от минус 25 до плюс 45 °С
15W-40 - от минус 20 до плюс 45 °С
20W-30 - от минус 20 до плюс 45 °С
20W-40 - от минус 15 до плюс 45 °С
15W-40 - от минус 25 до плюс 30 °С
30 - от минус 5 до плюс 45 °С
***Рекомендуемый диапазон температур применения:
80W-90 - от минус 26 до плюс 40 °С 
85W-90 - от минус 12 до плюс 45 °С

Текст сканировал Alex-Niva, обработал ALER.

Относительно объема масла в КПП в мануале ошибочно указано 1,35 л (на самом деле должно быть 1,5 л). Рекомендуется заливать еще грамм на 100-200 больше (1,6...1,7 л), иначе может возникнуть масляное голодание пятой передачи. Для заливки большего, чем по заливное отверстие, объема масла, машину можно наклонить вправо. А можно просто "плюнуть" в заливное отверстие избыток масла, быстро заткнуть его пальцем и завинтить пробку.

ALER.

Последнее обновление 09.08.01.